## Slide 1: FMEA Method

## Slide 2: Introduction
Name and Definition
FMEA: Failure Mode and Effects Analysis
  systematic analysis
  identification of risks in products or processes at an early stage
  evaluation and prioritization of identified risks
  definition of actions for the reduction or elimination of risks
FMEA: Failure Mode and Effects Analysis
  • systematické analýzy
  • identifikace rizik v produktech nebo procesech v počáteční fázi
  • vyhodnocení a určení priorit zjištěných rizik
  • definice opatření pro snížení nebo eliminaci rizik

## Slide 3: Introduction

## Slide 4
Cost reduction through implementation of FMEA
Introduction

## Slide 5: Introduction
Objectives and benefits of the FMEA implementation
  reduction of costs to eliminate failures at a late stage
  protection of the company image
  discharge from product liability
  promotion of communication within the company and with customers and suppliers
  creation of a knowledge base for products and processes
Cíle a přínos implementace FMEA
  snížení nákladů na odstranění selhání v pozdní fázi
  ochrana image společnosti
  z odpovědnosti za výrobek
  podpora komunikace uvnitř společnosti a se zákazníky a dodavateli
  vytvoření znalostní základny pro produkty a procesy

## Slide 6: Introduction
Prerequisites for an effective implementation of FMEA in company
  development of a strategy for implementing FMEA in company:
customization of the FMEA procedure according to the needs of your company
nomination of person(s) in charge of initializing an FMEA
definition of internal or external FMEA moderators
training of FMEA team and FMEA moderator(s)
coordination of setting up FMEA in the various departments of your company
  preparation of documents necessary for setting up FMEA:
rating catalogs
rules and symbols of classification
Předpoklady pro efektivní implementaci FMEA ve firmě
  vypracování strategie pro implementaci FMEA ve firmě:
přizpůsobení postupu FMEA podle potřeb vaší společnosti
jmenování osoby (osob) pověřené inicializací FMEA
definice interních nebo externích moderátorů FMEA
školení týmu FMEA a moderátora FMEA
koordinaci zřizování FMEA v různých odděleních vaší společnosti
  příprava dokumentů potřebných pro založení FMEA:
ratingových katalogů
pravidla a symboly klasifikace

## Slide 7: Introduction
Prerequisites for an effective implementation of FMEA in a project
  integration of the FMEA in the project schedule
  set-up of an FMEA team
  definition of the analysis scope
  preparation of required documentation for creating FMEA
  organization of the FMEA session
Předpoklady pro efektivní implementaci FMEA v projektu
  integrace FMEA do plánu projektu
  sestavení týmu FMEA
  definice rozsahu analýzy
  příprava požadované dokumentace pro vytvoření FMEA
  organizace zasedání FMEA

## Slide 8: Introduction

## Slide 9: Introduction
Team of the Product | FMEA
Core team: | Team of experts:
- creates the FMEA | - supports some stages of the
- is involved in every stage of the analysis | analysis
 | - during risk evaluation
 | - for special issues
• moderator | • production
• design | • quality
• development | • customer
• testing | • suppliers
 | • service
 | • purchase

## Slide 10: Introduction
Team of the Process Core team: | FMEA Team of experts:
- creates the FMEA | - supports some stages of the
- is involved in every | analysis
stage of the analysis | - during risk evaluation
 | - for special issues
• moderator | • design
• process planning | • testing
• quality | • customer
• production | • suppliers
 | • service
 | • purchase

## Slide 11: Introduction

## Slide 12: The five step approach of VDA (Verband der Automobilindustrie e.V (VDA))

## Slide 13: 1st step: Structural Analysis
Creation of a tree structure

## Slide 14: 1st step: Structural Analysis

## Slide 15: 1st step: Structural Analysis

## Slide 16: 1st step: Structural Analysis

## Slide 17: 1st step: Structural Analysis

## Slide 18: 1st step: Structural Analysis

## Slide 19: Summary: Structural Analysis
- Representation of the product or process structure in a tree diagram

## Slide 20: 2nd step: Functional Analysis
- Recording of functions
- Description of functional relationships

## Slide 21: 2nd step: Functional Analysis
Definition of functions
description of all quality requirements in a broader sense
can be characteristics, properties, component functions, activities, customer requirements
are assigned to the system elements
each system element has one or more functions
Definice funkcí
popis všech požadavků na kvalitu v širším smyslu
mohou být charakteristiky, vlastnosti, funkce komponent, činnosti, požadavky zákazníků
jsou přiřazeny k systémovým prvkům
každý systémový prvek má jednu nebo více funkcí

## Slide 22: 2nd step: Functional Analysis

## Slide 23: 2nd step: Functional Analysis

## Slide 24: 2nd step: Functional Analysis
Example Product FMEA

## Slide 25: 2nd step: Functional Analysis

## Slide 26: 2nd step: Functional Analysis
Example Process FMEA

## Slide 27: 2nd step: Functional Analysis

## Slide 28: 2nd step: Functional Analysis

## Slide 29: Summary: Functional Analysis
Definition of function(s) for each system element
Representation of functional relationships within the structure in tree diagrams
Definice funkcí (funkcí) pro každý systémový prvek
Znázornění funkčních vztahů v rámci struktury stromových diagramů

## Slide 30: 3rd step: Failure Analysis
- Recording of failures
- Description of cause-effect relationships
- Zaznamenávání poruch
- Popis příčinných vztahů

## Slide 31: 3rd step: Failure Analysis
Definition of Failures
  • description of failures by negating the functions
  • failures are assigned to functions
  • each function has one or more failures (no function, subfunction, hyperfunction, intermittent function)
  • remain realistic
  • no cause-effect relationship described in a failure
  Definice poruch
  • popis závad znegovaním funkcí
  • závady jsou přiřazeny funkcím
  • každá funkce má jednu nebo více poruch (žádná funkce, subfunkce, hyperfunkce, přerušovaná funkce)
  • zůstat realistický
  • žádný vztah příčina-vliv popsaný při selhání

## Slide 32: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 33: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 34: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 35: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 36: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 37: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 38: 3rd step: Failure Analysis
Example Product FMEA

## Slide 39: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 40: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 41: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 42: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 43: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 44: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 45: 3rd step: Failure Analysis

## Slide 46: Summary : Failure Analysis
- Recording of failures concerning the functions
- Representation of cause-effect relationships between the failures in tree diagrams

## Slide 47: 4th step: Actions Analysis
- Recording of existing know-how
- Evaluation of the actual situation

## Slide 48: 4th step: Actions Analysis
Definition of ratings
Severity - S-rating
• evaluates severity of a failure effect from customer's point of view
• value between 1 (low) and 10 (high)
Occurrence - O-rating
• evaluates the probability of a failure cause occurrence considering the preventive actions
• value between 1 (low) and 10 (high)
Detection - D-rating
• evaluates the detection probability of a failure cause (or failure mode or failure effect) considering the detection actions
• value between 1 (high) and 10 (low)

## Slide 49: 4th step: Actions Analysis
Definice ratingů
Závažnost - S-hodnocení
• vyhodnocuje závažnost selhání z pohledu zákazníka
• hodnota mezi 1 (nízkou) a 10 (vysokou)
Výskyt - O-hodnocení
• vyhodnocuje pravděpodobnost výskytu poruchy s ohledem na preventivní opatření
• hodnota mezi 1 (nízkou) a 10 (vysokou)
Detekce - hodnocení D
• vyhodnotí pravděpodobnost detekce příčiny poruchy (nebo selhání nebo selhání) vzhledem k detekční činnosti
• hodnota mezi 1 (vysoká) a 10 (nízká)

## Slide 50: 4th step: Actions Analysis
Definition of types of actions
Preventive action
• reduces or eliminated the occurrence of a failure cause
• determines the occurrence rating of a failure cause
• Product FMEA: calculation, simulation, experience
• Process FMEA: Poka-Yoke, training, maintenance
Detection action
• detects an already occurred failure cause (or failure mode or failure effect)
• defines the detection rating of a failure cause
• Product FMEA: experiment, test, approval of drawings
• Process FMEA: camera control, visual control

## Slide 51: 4th step: Actions Analysis
Definování typů akcí
Preventivní akce
• snižuje nebo eliminuje výskyt příčiny poruchy
• určuje hodnocení výskytu příčiny poruchy
• Produkt FMEA: výpočet, simulace, zkušenosti
• Proces FMEA: Poka-yoke (vid. nasledujuci slide), trénink, údržba
Detekční akce
• zjistí již vzniklou chybu (nebo selhání nebo selhání)
• definuje detekční hodnotu příčiny poruchy
• Produkt FMEA: experiment, test, schválení výkresů
• Proces FMEA: ovládání kamery, vizuální ovládání

## Slide 52: Poka joke
Poka joke (vyslovuje POH KA YOKE) je chyba-proofing přístup k odstranění chyb nebo předcházení chyb, které byly vyvinuty japonským inženýrem Shigeo Shingo v šedesátých létech. Slovo "poka joke" je odvozeno z japonského slova, které znamená "vyhnout se chybám". Poka joke využívá jednoduchých, ale účinných nástrojů a signálů, které zabraňují vzniku chyb.

## Slide 53: 4th step: Actions Analysis
Definition of Risk Priority Number
• RPN = (highest) S • 0 • D
• RPN ranges between 1 and 1000
• identification of weaknesses
• prioritization of identified failure causes
• assistance for a priority list in the optimization phase
• is itself no target of the analysis - must be considered in its context - threshold values are not advisable

## Slide 54: 4th step: Actions Analysis
Definice prioritního čísla rizika
• RPN = (nejvyšší) S • 0 • D
• RPN se pohybuje mezi 1 a 1000
• identifikace slabých míst
• stanovení priorit zjištěných příčin selhání
• pomoc pro seznam priorit ve fázi optimalizace
• sám o sobě není cílem analýzy - je třeba jej zvážit - prahové hodnoty se nedoporučují

## Slide 55: 4th step: Actions Analysis
Rating Catalogs
• definition of an evaluation scale for S-, 0- and D-ratings
• evaluation catalogs of VDA and AIAG are recommendations
• experience from previous company projects to be taken into consideration
• concrete examples support target-oriented ratings
• use of only 4 or 5 rating numbers can be helpful
customer directions/data must be taken into account for the S-rating

## Slide 56: 4th step: Actions Analysis
Hodnotící katalogy
• definice vyhodnocovací stupnice pro hodnocení S, 0 a D
• vyhodnocovací katalogy VDA a AIAG jsou doporučení
• zkušenosti z předchozích firemních projektů, které je třeba brát v úvahu
• konkrétní příklady podporují cíleně orientované ratingy
• může být užitečné použití pouze 4 nebo 5 čísel
zákaznické pokyny / údaje musí být zohledněny pro rating S

## Slide 57: 4th step: Actions Analysis

## Slide 58: 4th step: Actions Analysis

## Slide 59: 4th step: Actions Analysis

## Slide 60: 4th step: Actions Analysis

## Slide 61: 4th step: Actions Analysis

## Slide 62: 4th step: Actions Analysis

## Slide 63: 4th step: Actions Analysis
- Recording of the current risks with existing actions
- Assessment of the current risks according to customized evaluation catalogs
- Zaznamenávání stávajících rizik s existujícími akcemi
- Hodnocení stávajících rizik podle přizpůsobených katalogů hodnocení

## Slide 64: 5th step: Optimization
- Implementation of new actions - Evaluation of the new situation

## Slide 65: 5th step: Optimization

## Slide 66: 5th step: Optimization

## Slide 67: 5th step: Optimization

## Slide 68: 5th step: Optimization

## Slide 69: 5th step: Optimization

## Slide 70: 5th step: Optimization

## Slide 71: 5th step: Optimization

## Slide 72: 5th step: Optimization

## Slide 73: 5th step: Optimization

## Slide 74: 5th step: Optimization

## Slide 75: 5th step: Optimization

## Slide 76: 5th step: Optimization

## Slide 77: 5th step: Optimization
READ EXAMPLE:
…\ZDROJE_Studenti\PRIKLADY\www.fmea.co.uk\BEER_BREWING_PFMEA.xls

## Slide 78: 5th step: Optimization

## Slide 79: 5th step: Optimization

## Slide 80: 5th step: Optimization

## Slide 81: 5th step: Optimization

## Slide 82: Summary: Optimization
What is to be documented:
• objectives and scope of the analysis
• FMEA team
• rating catalogs
• FMEA structure with functional analysis
• selection of failure nets
• FMEA form sheet
Co je třeba zdokumentovat:
  • cíle a rozsah analýzy
  • Tým FMEA
  • ratingové katalogy
  • Struktura FMEA s funkční analýzou
  • výběr poruchových sítí
  • Formulář formátu FMEA

## Slide 83: Documentation
What is to be documented:
• objectives and scope of the analysis
• FMEA team
• rating catalogs
• FMEA structure with functional analysis
• selection of failure nets
• FMEA form sheet
What is the documentation for:
• knowledge base for products and processes
• instructions for procedures and controls
• legal protection

## Slide 84: Documentation
Co je třeba zdokumentovat:
  • cíle a rozsah analýzy
  • Tým FMEA
  • ratingové katalogy
  • Struktura FMEA s funkční analýzou
  • výběr poruchových sítí
  • Formulář formátu FMEA
Jaká je dokumentace pro:
  • znalostní základna pro produkty a procesy
  • pokyny pro postupy a kontroly
  • právní ochrana

## Slide 86: Použité zdroje
[1] APIS IQ software training material, 2014
[2] MAUCI, K.: Možnosti využití softwaru APIS IQ při aplikaci metody FMEA, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2014
[3] https://www.fmea.co.uk/